Příloha č. 1

Specifikace předmětu zakázky

| Název zakázky: | Dodávka mikroskopů |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně |

| POLOŽKA č. 1 |
| --- |
| Název | Mikroskop |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| Počet | 8 ks |  |
| Tubus | binokulární s náklonem 30 stupňů s jednoduchým nastavením výšky okulárů vůči rovině stolu v rozsahu 5 cm se zorným polem - Field Number (FN) - s hodnotou 20 dioptrickou kompenzací rozdílu mezi levým a pravým okem se seřiditelnou vzdáleností okulárů vůči sobě (dle pupilární vzdálenosti pozorovatele) v rozsahu 48 – 75 mm |  |
| Stativ | Kovový |  |
| Objektivy a optika | 4 objektivy optika s korekcí na nekonečno objektiv imersní, olejový planachromatický objektiv s 4násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) 0,10 planachromatický objektiv s 10 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) 0,25 planachromatický objektiv se 40 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) 0,65 planachromatický objektiv se 100 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) 1,25 objektivy konstruovány pro šíři zorného pole (Field number - FN) 20 |  |
| Okuláry | 2 okuláry s 10 násobným zvětšením a zorným polem Field Number (FN) 20 okuláry jsou vybaveny gumovými ohrnovatelnými očnicemi jeden okulár vybavený okulárovým měřítkem okulár je připraven pro případné vložení jiné měřicí destičky |  |
| Světelný zdroj | LED osvětlení s životností dostatečným, regulovatelným výkonem |  |
| Mikroskopovací stolek | bezhřebenové vedením preparátu, ovládání na pravou ruku, držák pro standardní podložní sklíčka |  |
| Kondenzor | pokrývající rozsah zvětšení 4x – 100x (Abbé) s možností zabudování jednoduchého přípravku pro fázový kontrast a zástin – tmavé pole |  |
| Zaostřování | makro a mikro zaostřování, aretaci ostření - fokus lock (aretaci makro posunu) pro snadnou ergonomickou práci s imersním objektivem a seřiditelnou tuhost makro posuvu |  |
| Ostatní | antibakteriální povrch okuláru, tubusu a objektivů ergonomické umístění všech ovládacích prvků (např. ostření, změna osvětlení, apod.) mikroskop lze rozšířit do budoucna o další příslušenství: fázový kontrast, fluorescence, kreslící zařízení diskusní zařízení – spolupozorovatel optická šipka připojení kamery nebo digitálního fotoaparátu |  |