Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu zakázky

| Název zakázky: | Dodávka ICT vybavení III. |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně |

| POLOŽKA č. 1 |
| --- |
| Název | MONITOR |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| Počet | 17 ks |  |
| Úhlopříčka | Min. 21,5“ |  |
| Poměr | 16 : 9 |  |
| Panel | LED podsvícení |  |
| Rozlišení | 1920 x 1080 bodů, full HD |  |
| Doba odezvy | Max. 5 ms |  |
| Porty | VGA, DVI nebo HDMI |  |
| Různé | Dvouletá záruka; Nové zařízení. |  |
| Poznámka | Jednotková cena nepřesáhne hodnotu 3 630,- CZK vč. DPH (nařízení OP VK – metodický dopis č. 23) Hrazeno z prostředků projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0729 EU peníze středním školám – GOAML |

| POLOŽKA č. 2 |
| --- |
| Název | NOTEBOOK |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| Počet | 3 ks |  |
| Procesor | minimálně 3300 bodů dle Benchmark testu (PassMark CPU) |  |
| Paměť | 4 GB DDR3 |  |
| HDD | 500 GB 7 200 ot./min SATA 3,0 Gb/s |  |
| Displej | 15.6", LED LCD |  |
| Optická jednotka | SuperMulti DVD |  |
| Grafická karta | Výkonná |  |
| Porty | Min. 3x USB, z toho 1x USB 3.0, RJ-45, DVI-D nebo HDMI, VGA, sluchátka, mikrofon |  |
| Síťové rozhraní LAN | Gigabit Ethernet |  |
| Síťové rozhraní WLAN | IEEE 802.11 b/g/n |  |
| Bluetooth | Ano |  |
| Numerická klávesnice | Ano |  |
| Příslušenství | USB optická myš |  |
| Čtečka paměťových karet | Ano |  |
| Operační systém | Zcela kompatibilní se školními aplikacemi pro WINDOWS 7 nebo 8 a s možností připojení do domény, verze 64 – bit |  |
| Hmotnost | Max. 2,5 kg |  |
| Baterie | Výdrž min. 4 hodiny |  |
| Uživatelská licence k serveru | 3 kusy (pro každý notebook 1 ks) uživatelských přístupových licencí zcela kompatibilních s operačním systémem serveru Windows 2012 (nezbytný pro provozování školních serverových aplikací zakoupených v rámci licenčního modelu pro školy) |  |
| Různé | Dvouletá záruka. Nové zařízení |  |
| Poznámka | Jednotková cena nepřesáhne hodnotu 16 940,- CZK vč. DPH (nařízení OP VK – metodický dopis č. 23) Hrazeno z prostředků projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0729 EU peníze středním školám – GOAML |

| POLOŽKA č. 3 |
| --- |
| Název | PRESENTÉR |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| Počet | 10 ks |  |
| Dosah | Min. 15 m; bezdrátová technologie |  |
| Technologie | Plug and Play (USB rozhraní), bezsoftwarová |  |
| Různé | Integrované prvky prezentace Laserové ukazovátko Indikátor stavu baterií Dvouletá záruka, nové zařízení. |  |
| Poznámka | Hrazeno z prostředků projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0729 EU peníze středním školám – GOAML |

| POLOŽKA č. 4 |
| --- |
| Název | DATAPROJEKTOR ultrakrátký |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| Počet | 3 ks |  |
| Kontrast | Min. 3000:1 |  |
| Svítivost | Min. 3000 ANSI |  |
| Typ projekce | Ultrakrátká LCD |  |
| Rozlišení | 1024 x 768 bodů (4:3) |  |
| Záruka na lampu | 3 roky nebo 2000 hodin |  |
| Různé | Dvouletá záruka, nové zařízení. Dodávka včetně originálního držáku. |  |
| Instalace | Ano vč. kabeláže, lišt a přípojného místa. |  |
| Poznámka | Jednotková cena nepřesáhne hodnotu 39 999,- CZK vč. DPH Cena obsahuje náklady na instalaci dataprojektorů do tříd. Hrazeno z prostředků projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0729 EU peníze středním školám – GOAML |